ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ КРОВЕЛЬ ИЗ ГИБКОЙ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ	2

Область применения битумной черепицы.	2

Технические характеристики или общие данные битумной черепицы.	2

Конструкция битумной черепицы:	2

Несущие конструкции.	3

Вентиляция крыш.	3

Укладка подкладочного слоя.	4

Укладка карнизных, торцевых частей и ендов.	4

Укладка гибкой черепицы.	5

Крепление гвоздями.	5

Дополнение для гибкой черепицы	5

Выполнение примыканий.	6

Герметизация выходов кирпичных труб	6

Укладка коньковой черепицы.	7

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ КРОВЕЛЬ ИЗ ГИБКОЙ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

## Область применения битумной черепицы.

Гибкую битумную черепицу применяют на крышах с уклоном от 12( (соотношение 1:5).

Черепица используется как для устройства новых кровель, так и для реконструкции старых кровель. Гибкая черепица прекрасно смотрится на крышах, как частных домов – коттеджей, так и на жилых, общественных, промышленных и др. зданий, особенно со сложными формами крыш. Основным достоинством гибкой черепицы является то, что ее можно применять для кровель любой сложности, формы и конфигурации, вплоть до куполов и луковичных крыш, обеспечивая 100 % герметичность, при этом она прекрасно вписывается в окружающий ландшафт. Она имеет высокие шумопоглощающие свойства. В случае устройства мягкой черепицы поверх битумных покрытий, последние выполняют функцию дополнительного нижнего подкладочного ковра.

## Технические характеристики или общие данные битумной черепицы.

Верхняя поверхность черепицы покрыта слоем крупнозернистой базальтовой посыпки, которая обеспечивает разнообразные цветовые оттенки  и защищает материал от механических и климатических воздействий. Более 60 % нижней поверхности гибкой черепицы покрыто слоем морозостойкой самоклеющейся битумно-полимерной массой,  защищенной  легкосъемной силиконизированной пленкой.

## Конструкция битумной черепицы:

1 основа

2 битум – улучшенный .

3 верхний слой – базальтовая посыпка.

4 нижний слой – морозостойкая самоклеющаяся битумно-полимерная масса.

5 защитный слой – легкосъемная силиконизированная пленка.

Гибкую черепицу также часто называют кровельная плитка, гонт или шинглс. Она представляет собой небольшие плоские листы, с фигурными вырезками по одному краю (один лист имитирует 3 черепицы)(см рис.1). Этот материал, с одной стороны, является штучным, а с другой, его с полным основанием можно отнести к группе мягких кровель, так как по своей структуре и применяемым компонентам он близок рулонным материалам.

Большая часть компонентов, применяемых для изготовления мягкой черепицы и рулонных материалов, практически одинаковая: модифицированный битум, стеклохолст или полиэстер, посыпка и другие.

Черепица битумная складируется на европоддонах (1.0х1.2) пакетами, по 36 упаковок. Поддоны с гибкой черепицей не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей во избежание преждевременного спекания клеевого слоя с силиконизированной защитной пленкой. Не допустимо складирование поддонов друг на друга.

## Несущие конструкции.

Материалы для выполнения крыш должны отвечать действующим строительным нормам и правилам. В качестве сплошного настила допустимо использовать влагостойкую фанеру, ориентированную стружечную плиту (OSB-3), шпунтованные или обрезные  доски с относительной влажностью не более 20 %, которые в процессе монтажа следует сортировать по толщине. При использовании обрезной доски в качестве обрешетки максимальный допустимый зазор между досками должен быть не более 5 мм. При монтаже в зимний период и использовании в качестве сплошного настила фанеры либо плиты OSB-3 необходимо между листами оставить 3 мм зазора для обеспечения компенсации линейного расширения в теплое время года. Края фанеры рекомендуется крепить ершенными гвоздями или саморезами.  Для увеличения срока службы  деревянных элементов стропильной конструкции рекомендуем  обработать их антисептиками и антипиринами.

При укладке гибкой черепицы по деревянным конструкциям крыши, как и по другим видам конструкций, шаг стропил зависит от постоянных и временных нагрузок, а так же от формы крыши, и колеблется от 600 до 1500 мм. В зависимости от шага стропил применяется различная толщина сплошного деревянного настила.

| Шаг стропил, мм | Толщина фанеры, мм | Толщина OSB-3, мм | Толщина доски, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 12 | 12 | 20 |
| 900 | 18 | 18 | 23 |
| 1200 | 21 | 21 | 30 |
| 1500 | 27 | 27 | 37 |

## Вентиляция крыш.

Для увеличения срока службы подкровельной конструкции крыши необходимо предусматривать вентиляцию, особенно над эксплуатируемым мансардным этажом. Для нормальной вентиляции скатная крыша должна иметь три основных элемента: отверстие для притока свежего воздуха, каналы над теплоизоляцией для его циркуляции и вытяжные отверстия в верхней части кровли.

В случае подшивки карнизных свесов сайдингом следует использовать специальные элементы для вентиляции – так называемые софитные планки. В случае использования вагонки возможным вариантом для обеспечения вентилируемого зазора является рис. 1.

Каналы над теплоизоляцией должны иметь минимальную высоту продуха 50 мм при угле наклона ската > 20 град. При уменьшении угла наклона ската (< 20 град) высота продуха должны быть увеличена до 80 мм.

Вытяжные элементы в верхней части кровли могут быть нескольких видов: коньковый аэратор, щипцовая решетка в боковых частях кровли, либо скатный вытяжной кровельный выход.

## Укладка подкладочного слоя.

При уклонах кровли более 18( (1:3) дополнительный слой рулонного материала укладывается лишь в зонах вероятных протечек (вдоль карнизных и торцевых свесов на величину не менее 400 мм п 2.6 СНиП ||-26-76 «Кровли», рекомендуем доводить подкладочный ковер до плоскости фасада, конек кровли должен быть усилен на ширину 0.25 м с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала п 2.4 СНиП ||-26-76 «Кровли».

При уклоне крыш от 12 до 18( (от 1:5 до 1:3) на основание под черепицу укладывается дополнительный слой  подкладочного ковра  по всей поверхности ската (см рис).  Укладку рулонного материала ведут снизу вверх с нахлестом в поперечном направлении 100 мм, а в продольном -150 мм, раскатывая рулон параллельно карнизному свесу. К основанию его крепят специальными оцинкованными гвоздями с широкими шляпками через каждые 200 мм. Места нахлестки промазываются битумной мастикой.

До монтажа основания под кровлю к вылетам стропильных ног или кобылкам крепятся крючья подвесного водосточного желоба, в случае, если предусмотрена система организованного водоотвода.

## Укладка карнизных, торцевых частей и ендов.

Свесы кровли усиливаются металлическими карнизными и торцевыми планками по верх подкладочного слоя. Металлические планки укладываются в нахлест 5 см и крепятся кровельными гвоздями с шагом 10(12 см, в местах нахлеста –3см. Вдоль карнизного свеса по верх металлической планки (капельника) укладывается в стык коньковая/карнизная (1,00х0,25 м) гибкая самоклеющееся плитка отступом на 10-20 мм от места перегиба металлической карнизной планки. Перед монтажом следует удалять легкосъемную силиконизированную пленку и каждую коньково/карнизную плитку дополнительно крепят гвоздями.   В ендовах укладывается специальный ендовный ковер. Дополнительно, по краям рулонные материалы крепятся к основанию гвоздями и промазываются битумной мастикой на 10 см.(рис. Ендова)

## Укладка гибкой битумной черепицы.

При врезке слухового окна в край карнизного свеса рекомендуем сделать разметку ската мелом для предотвращения нестыковки гонтов в верхней части окна.

Для избежания цветовых отклонений используют битумную черепицу вперемешку из 4(5 упаковок одновременно. Битумная черепица укладывается рядами снизу вверх, начиная от центра нижнего карниза в направлении фронтонов. Первый ряд черепицы укладывается таким образом, чтобы нижний край лепестков черепицы отстоял от начала коньково/карнизной плитки на расстоянии 20-30 мм. Крайняя черепица, с которой начинается укладка второго ряда, обрезается на величину обеспечивающую формирование проектного рисунка кровли и перекрывает механический крепеж. Черепицу отрезают вровень с краями фронтонного карниза и проклеивают битумным клеем на ширину 10 мм.

## Крепление гвоздями.

Перед монтажом гибкой черепицы следует удалять легкосъемную силиконизированную пленку и каждая плитка крепится к основанию с помощью гвоздей.  Количество гвоздей на гонт зависит от угла наклона ската.

После этого, под воздействием солнечного тепла, происходит окончательное склеивание плиток между собой и приклеивание к обрешетке.

## Дополнение для гибкой черепицы

Укладку гибкой черепицы следует выполнять от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли. Первый ряд укладывается таким образом, чтобы выступающие части гибкой черепицы закрывали места стыков и линии перфорации карнизных плиток. При монтаже последующих рядов квадратным выступом гибкой черепицы накрывается место стыка двух гонтов предыдущего ряда.

## Выполнение примыканий.

Примыкание к вертикальной стене.

В место стыка ската со стеной набивается треугольная рейка. На нее заводится гибкая черепица. Сверху монтируется полоса ендовного ковра с проклейкой битумным клеем. На стену полоса заводится не менее чем на 300 мм, в климатических зонах с повышенными снеговыми нагрузками эта величина может быть увеличена. Верхняя часть примыкания закрывается металлическим фартуком, который закрепляется механически и герметизируется битумным клеем

## Герметизация выходов кирпичных труб

Если сечения кирпичных труб более чем 0,5х0,5 м и они размещены поперек ската рекомендуется устраивать разжелобок (см. рис.) для предотвращения скапливания снега за трубой.

Герметизация нижних частей кровельных проходов, антенн, труб коммуникаций осуществляется с помощью специальных проходных элементов для гибкой черепицы, фиксируемых гвоздями. Ряды битумной черепицы, укладываемые на проходку, обрезаются и приклеиваются к фланцу с помощью битумного клея.  Далее на проходной элемент монтируется необходимый кровельный выход.

## Укладка коньковой черепицы.

Монтаж конька осуществляется при помощи коньковой/карнизной черепицы (0,25х1,00 м). Коньково/карнизная черепица делится на 3 части по местам перфорации и укладывается с нахлестом 5 см. В отличие от карниза, коньковая черепица укладывается короткой стороной вдоль ската.

Если Ваша кровля имеет архитектуру повышенной сложности, а также при возникновении каких либо вопросов, касающихся герметизации нестандартных участков рекомендуем Вам обращаться к нашим техническим специалистам, которые помогут Вам разрешить все возникшие проблемы.

Мосейчук Е.К.

8050 462 52 19